## Slide 1: Electrical Circuits Lecture 5: Operational Amplifier By: Mahmoud Momtazpour ceit.aut.ac.ir/~momtazpour
Amirkabir University of Technology

## Slide 2: Topic Overview
Operational Amplifier
  Ideal Op Amp
    Inverting Amplifier
    Non-inverting Amplifier
  More realistic model
  Comparator

## Slide 3: The Operational Amplifier
The operational amplifier or op amp for short, finds daily usage in a large variety of electronic applications.

## Slide 4: The Op Amp Circuit Element
op amps have three principal terminals:
the output
the non-inverting input
the inverting
input
Notes: در واقع یک آپ امپ پایه های بیشتری دارد. از جمله پایه های منبع تغذیه که باید به آنها ولتاژ کافی برای روشن شدن ترانزیستورهای داخلی آپ امپ اعمال کرد. فعلا فرض کنید آن پایه ها به ولتاژ مناسب وصلند. میخواهیم بدون اینکه وارد جزئیات مدار ترانزیستوری داخل آپ امپ بشویم، با استفاده از یک مدل ساده فقط رفتار مداری آن را بررسی کنیم.

## Slide 5: The Ideal Op Amp
Ideal Op Amp Rules
No current ever flows into either input terminal.
There is no voltage difference between the two input terminals.
The op amp acts to make this happen!
i = 0
i = 0
-
vd = 0
+

## Slide 6: The Inverting Amplifier
Apply KVL, Ohm’s law, and the ideal op amp rules to find

## Slide 7: The Inverting Amplifier
Example: vin(t)=5 sin 3t mV, Rf=47 kΩ, R1=4.7 kΩ
vout(t) = -50 sin 3t mV

## Slide 8: The Non-inverting Amplifier
To solve, use KVL, KCL,
and op amp rules.
Suggested circuit variables to perform the circuit analysis

## Slide 9: The Non-inverting Amplifier
Example: vin(t)=5 sin 3t mV, Rf=47 kΩ, R1=4.7 kΩ
vout(t) = 55 sin 3t mV

## Slide 10: The Voltage Follower
vout(t) = vin(t)
This design allows connection of a practical voltage source to a load without experiencing voltage droop!
Notes: به این مدار بافر نیز گویند.
دقت کنید جریان خروجی آپ امپ صفر نیست و در این مثال در واقع خود آپ امپ است که جریان مقاومت RL را تامین می کند. پس مراقب باشید در هنگام KCL نوشتن در گره خروجی آپ امپ یک جریان خروجی یا ورودی به پین خروجی آپ امپ داریم که مقدار آن را نمی دانیم. به همین دلیل معمولا KCL برای گره خروجی نمی نویسیم.

## Slide 11: The Summing Amplifier
This amplifier performs the operation of adding.
It also introduces a gain of –Rf/R

## Slide 12: Cascaded Stages
This voltage is not affected by the circuit on the right.
Op amps can be combined in stages to create the desired relationship between the outputs and the inputs.

## Slide 13: A Reliable Voltage Source
Zener diode: i=0 if v<4.7 volts
This circuit will produce an accurate voltage regardless of the age of the battery Vbat .
Notes: بدون آپ امپ هم، دیود زنر می تواند به عنوان یک رگولاتور ولتاژ عمل کند و ولتاژ را روی 4.7 ولت نگه دارد. ولی استفاده از آپ امپ در کنار دیود زنر این مزیت را دارد که مقدار ولتاژ خروجی رگولاتور را می توان با انتخاب مقادیر Rf و R1 تغییر داد.

## Slide 14: A Reliable Current Source
With a reference voltage source Vref, we can drive a constant current Is=Vref / Rref through any load RL.

## Slide 15: A More Detailed Op Amp Model
The op amp can be modeled as a dependent voltage source, with the following components as shown:
input resistance Ri
output resistance Ro
open loop gain A
Notes: تا اینجا مدل ایده آل برای توصیف تخمینی رفتار یک آپ امپ را دیدید. حال (باز هم بدون اینکه وارد جزییات مدارهای ترانزیستوری داخل آپ امپ بشویم) به مدل دقیقتری برای توصیف رفتار آن می پردازیم.

## Slide 16: A More Detailed Op Amp Model
KCL1
KCL2

## Slide 17: Inverting Amplifier with a Real Op Amp
Example:
vin(t)=5 sin 3t mV,
Rf=47 kΩ,
R1=4.7 kΩ
For a 741op amp (A=200,000, Ri=2MΩ, Ro=75Ω)
A real op amp produces: vout(t) = -49.997 sin 3t mV.
An ideal op amp produces: vout(t) = -50 sin 3t mV.
[Analyze the detailed op amp model using nodal analysis.]

## Slide 18: An Ideal Op Amp
When A=∞, Ro=0 Ω, and Ri=∞ Ω:
The op amp behaves according to the ideal opamp rules
(vd=0 and iin=0)
Notes: اگر Ro=0 باشد، می دانیم vd=vout/A. همچنین همانطور که در اسلایدهای بعدی خواهیم دید، ولتاژ خروجی آپ امپ نمی تواند از ولتاژ تغذیه ای که به آن وصل است بیشتر شود. پس ولتاژ خروجی همیشه محدود به مقادیری بین 5 تا 24 ولت (ولتاژ تغذیه آپ امپ) است. چون A عددی بزرگ در رنج 100000 است، ولتاژ vd تقریبا برابر صفر (در رنج چند میکرو ولت) خواهد بود. در مدل ایده آل که A بی نهایت فرض شده است، vd هم صفر خواهد بود و بنابراین جریان ورودی نیز صفر خواهد بود. در عمل جریان ورودی در رنج چند نانو آمپر است.

## Slide 19: Power Supplies
An op amp requires power supplies.
Usually, equal and opposite voltages are connect to the V+ and V- terminals.
Typical values are 5 to 24 volts.
The power supply ground must be
the same as the signal ground.
in this example +18V is connected to V+ and -18 V is connected to V-

## Slide 20: Saturation
vout=10vin, but only up to the ±18 V supplies

## Slide 21: The Comparator
Op amps in open loop can be used to make decisions. In this case, is vin>2.5 V?

## Slide 22: Example: Comparator Design
Design a circuit that provides a “logic 1” 5 V output if a certain voltage signal drops below 3 V, and zero volts otherwise.
Answer:

## Slide 23: Negative Feedback
The enormous but unpredictable gain of the op amp (A) is made usable through negative feedback.
The negative feedback force to be near zero.
A=200000
vout
Notes: استفاده از آپ امپ بدون فیدبک (به صورت حلقه باز و فقط با تکیه بر بهره A) برای تقویت کردن این عیب را دارد که به دلیل مشکلات ساخت و عدم وجود کنترل کافی بر فرآیند ساخت، دو آپ امپ یکسان بهره A کاملا یکسان نخواهند داشت. همچنین دما بر بهره تاثیر می گذارد و این مطلوب ما نیست (نمی خواهیم تقویت کننده در مکانهای گرم بهره 10 و در مکانهای سرد بهره 15 داشته باشد!)
از این رو با استفاده از فیدبک کاری می کنیم تا بهره تقویت کننده وابسته به مقدار دقیق A نباشد. به عبارت دیگر مادامی که مقدار A خیلی بزرگ باشد، بهره این تقویت کننده نشان داده شده 1 خواهد بود و وابسته به مقدار دقیق A نیست.
چرا فیدبک را نمی توان به صورت مثبت به پایه مثبت اعمال کرد؟ مثال میکروفونی که روبروی بلندگو می گیریم و اصطلاحا جیغ می کشد!

## Slide 24: Lever Analogy

## Slide 25: Lever Analogy

## Slide 26: Lever Analogy

## Slide 27: Lever Analogy

## Slide 28: In-class Exercise
V1 = ?

## Slide 29: In-class Exercise 2
Vout?
Notes: Vout = V2-V1

## Slide 30: In-class Exercise 3
Vout?

## Slide 31: In-class Exercise 4
Vout?

## Slide 32: In-Class Exercise 5
Find vx(t) for the given circuit

## Slide 33: In-Class Exercise 6
If v(0)=10, find vo(t) for t>0

## Slide 34: In-Class Exercise 7
Notes: vo(t) = 10 – e-t(10 cos 2t+5 sin 2t) mV

## Slide 35: In-Class Exercise 8
(use phasor)

## Slide 36: In-Class Exercise 9
Plot if

## Slide 37: In-Class Exercise 10
Plot vs.

## Slide 38: In-Class Exercise 11
Plot vs.

## Slide 39: In-Class Exercise 12
Find
  Type of filter
  Gain
  Cut-off frequency